## Slide 1: 龙宾楼智能导览后端
服务架构、数据流与当前功能图文概览 Group 12 Backend

## Slide 2: 后端在项目中的位置
小智 ESP32-S3 终端负责语音、拍照和播报
FastAPI 后端负责位置解析、路线规划和展品上下文
外部 VLM 服务负责从照片中提取可定位视觉特征
当前仓库维护后端与数据；固件源码位于 Project-2
Terminal -> FastAPI Backend -> JSON Data | -> OpenAI-compatible VLM

## Slide 3: 架构总览图

## Slide 4: 运行时架构
server/app/main.py：FastAPI 应用和 API 路由
repository.py：加载 JSON，校验数据，构建别名索引
navigation.py：基于 Dijkstra 的最短路径规划
visual_localization.py：基于视觉地标的规则评分定位
vlm.py：OpenAI 兼容 VLM 请求适配器
schemas.py：Pydantic 请求和响应模型
errors.py：业务错误类型

## Slide 5: 请求处理流程
/api/v1/localize：二维码或地点 ID -> 标准节点
/api/v1/localize/image：图片 -> VLM -> 结构化视觉证据 -> 地点候选
/api/v1/route：起点和终点 -> 图搜索 -> 分段导航指令
/api/v1/exhibits/{id}/context：展品 ID + 问题 -> 可供 LLM 使用的事实上下文
/api/v1/resolve：房间号、中文名、英文名、别名 -> 节点 ID

## Slide 6: 图片定位数据流

## Slide 7: 路线规划数据流

## Slide 8: 数据层不是外部数据库
当前没有 MySQL、PostgreSQL、SQLite 或向量数据库
数据主存储是仓库内 JSON 文件
服务启动时一次性加载到内存，并构建运行时索引
可用 MUSEUM_DATA_DIR 替换数据目录
启动阶段会校验节点、边、展品和视觉地标
data/building_map.json -> 地图图结构 data/exhibits.json -> 展品资料 data/building_map_nodes.xlsx -> 人工维护表

## Slide 9: 地图数据库内容
建筑：龙宾楼，当前覆盖 4 楼
楼层外轮廓：约 70 m x 80 m
坐标系：平面图左上角为原点，单位为米
节点数：124
边数：129
展品数：1
当前坐标、距离和视觉地标来自楼层索引图估算，仍需现场校准

## Slide 10: 节点类型统计
房间：89
走廊节点：12
消防栓：12
楼梯：4
卫生间：2
茶水间：2
电梯：1
货梯：1
当前位置标记：1

## Slide 11: 节点与边的数据结构
节点字段：
id、name_zh、name_en、floor、kind
aliases：房间号、中文别名、英文别名
position：x_m、y_m
visual_landmarks：视觉匹配别名和权重
remark：数据备注
边字段：
from、to、distance_m
bidirectional、accessible
instructions.forward/reverse.zh/en

## Slide 12: 导航能力
支持节点 ID、房间号和别名作为起点/终点
使用 Dijkstra 计算最短路径
支持普通路线和无障碍路线
accessible_only=true 时会排除不可无障碍通行的边
支持中文和英文导航指令
起点等于终点时返回 0 米、0 步

## Slide 13: 视觉定位能力
图片上传限制：JPEG、PNG、WebP，最大 5 MiB
VLM 配置项：VLM_BASE_URL、VLM_API_KEY、VLM_MODEL
VLM 只提取客观视觉证据，不直接猜地点
后端用视觉地标和楼层提示计算候选地点
返回状态：matched、ambiguous、not_found
低置信度或候选接近时要求用户确认

## Slide 14: 展品与 RAG 关系
当前 exhibits.json 是轻量展品知识库
已有示例展品：ROBOT-001
当前关联地点：LB-4F-ROOM-400
展品资料包含中英文简介和 facts
/context 返回 facts 和回答约束
还没有真正接入向量库或完整 RAG 检索管线

## Slide 15: 展品上下文数据流

## Slide 16: API 功能清单
GET /health：服务健康检查
GET /api/v1/places：地点列表
POST /api/v1/localize：二维码或 marker 定位
POST /api/v1/localize/visual：结构化视觉证据定位
POST /api/v1/localize/image：图片定位
POST /api/v1/route：路线规划
GET /api/v1/exhibits：展品列表
GET /api/v1/exhibits/{id}：展品详情
POST /api/v1/exhibits/{id}/context：展品问答上下文
GET /api/v1/resolve：地点别名解析

## Slide 17: 运维与数据维护工具
scripts/export_building_map_excel.py：JSON -> Excel
scripts/import_building_map_excel.py：Excel -> JSON
scripts/verify_api.py：端到端接口检查
tests/：21 项自动化测试
FastAPI 自动文档：/docs 和 /openapi.json
旧演示数据脚本已移到 scripts/legacy/

## Slide 18: 地图数据维护流

## Slide 19: 当前限制与下一步
4 楼数据可跑通流程，但不是现场测绘精度
展品资料仍是占位内容，需要替换为真实策展资料
VLM 服务需要在部署环境中配置 API Key
尚未加入鉴权、速率限制和持久化日志
尚未接入真正 RAG 文档库
需要部署到公网 HTTPS 后，才能供 ESP32 终端稳定调用

## Slide 20: 结论
后端主链路已经具备：定位、导航、展品上下文
数据层已经从演示数据升级为 4F 图结构
当前“数据库”是 JSON 图数据和展品 facts
可通过 Excel 维护地图，再烧录回 JSON
下一阶段重点是现场校准、真实展品资料、VLM 联调和云部署